LE SUET

NOTICE DESCRIPTIVE SOMMAIRE

19 Logements RT 2012

SCCV DU SUET

Représentée par Jean-Philippe CAPUOZZO et Martine PRESSET

PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION

L’opération « LE SUET » comprend :

- Un bâtiment d’un total de 19 logements avec local à vélos, caves, garages et parking en surface.

- Edifié à : Route du Suet - 74350 CRUSEILLES

La construction du bâtiment répondra aux exigences de la RT 2012.

La cage d’escaliers est située à l’intérieur du bâtiment et distribue le sous-sol et tous les niveaux.

Les distributions techniques générales (électricité, France Télécom, TV, eau froide) sont réalisées par des colonnes montantes.

Les réalisations sont conformes aux normes en vigueur applicables à la construction de bâtiments collectifs, ou individuelles ou dernières réglementations applicables pour tout permis.

1 – CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’IMMEUBLE

  - INFRASTRUCTURE

- Décapage des terres végétales, terrassements généraux en excavation pour la construction des bâtiments.

- Fondations : en béton armé, dimensions suivant nature et consistance du sol suivant l’étude géotechnique. Exécution suivant plans, calculs et dimensionnements de l’ingénieur de structure en fonction du résultat de l’étude géotechnique.

- Infrastructure et superstructures : murs, piliers, poutres, linteaux, dalles et escaliers en béton armé, certains murs pouvant être réalisés en maçonneries d’agglomérés de béton. Suivant calculs du bureau Béton Armé.

  - MURS ET OSSATURE

    - Murs des vides de construction : piliers en béton armé et murs banchés en béton armé ou maçonnerie d’aggloméré de lbéton dimensions et épaisseurs variables suivant plans étude B.A.

    - Murs de façades en superstructure :

- Murs en béton armé, épaisseurs suivant plans et études de l’ingénieur de structure. Possibilité de réaliser les murs en maçonnerie d’aggloméré de béton.

- Doublage thermique des murs de façades réalisé par complexe isolant extérieur et renforcement de l’isolation par l’intérieur afin d’améliorer de façon optimum la performance thermique du bâtiment. L’épaisseur sera définie par l’Ingénieur thermique pour répondre aux impératifs exigés pour l’obtention du label RT 2012.

- Le parement de finition des façades sera de type enduit grésé ou vêture, ou béton brut si uniquement isolation intérieure, dans les matériaux et coloris proposés par l’architecte et validés par les services instructeurs de la Mairie.

- Traitement des sous faces de balcons ou loggias par peinture acrylique ou pliolite sur béton selon cas.

    - Murs de refends intérieurs : murs de refends et piliers en béton armé, suivant étude de structure de l’ingénieur et réglementation en vigueur.

    - Murs pignons : néant.

    - Murs mitoyens : idem § 1.2.3 d’épaisseur suivant la norme en vigueur.

    - Murs séparatifs entre logements et parties communes : en béton armé, épaisseurs suivant plans et études béton armé ; ou en PLACOSTIL suivant norme en vigueur selon nécessité technique.

  - PLANCHERS

    - Planchers sous-sols : plancher en béton, épaisseur suivant études B.A.

    - Planchers sur rez-de-chaussée et étages courants : dalles pleines en béton armé suivant études B.A.

  - CLOISONS DE DISTRIBUTION ET DIVERS

    - Cloisons de distribution type PLACOSTYL de 72 mm d’épaisseur minimum ou similaire constituées de plaques de plâtres fixées sur ossature métallique, Certains murs béton pourront recevoir un doublage acoustique selon exigence phonique.

  - ESCALIERS ET ASCENSEUR

    - Escaliers communs d’accès aux différents étages seront réalisés en béton armée à volées circulaires ou droit selon les plans.

    - Ascenseur électrique desservant tous les étages et sous-sol suivant la norme et la réglementation en vigueur.

  - CONDUITS DE FUMEES ET DE VENTILATION

    - Conduits de fumées : option non obligatoire

    - Conduits de ventilation : ventilation des logements assurée par un système de ventilation mécanique de type hygro réglable B simple flux.

    - Conduits d’air frais : arrivée d’air frais incorporée dans les menuiseries extérieures ou dans les caissons de volets roulants.

    - Conduits de désenfumage : châssis de désenfumage dans montées d’escaliers pour les bâtiments collectifs suivant réglementation en vigueur.

  - CHUTES ET GROSSES CANALISATIONS

    - Chutes eaux pluviales : réalisées en tuyaux en tôle galvanisé ou laquée pour les toitures et les terrasses.

    - Chutes eaux usées : réalisées en tuyaux de PVC et passant à l’intérieur des gaines techniques ; diamètre suivant calculs.

    - Canalisations aux rez-de-chaussée et en sous-sol : les canalisations verticales et horizontales passant dans les locaux communs  et locaux privatifs seront réalisées en PVC.

    - Branchement à l’égout : branchement de l’ensemble des réseaux sur les réseaux  publics.

  - TOITURES

    - La toiture de l’immeuble sera composée de charpente traditionnelle bois (ou fermette) et d’une couverture en tuile terre cuite.

1.9.	ETANCHEITE

- Etanchéité de la dalle au droit des terrasses privées, parking et voirie avec protection adaptée suivant destination des zones étanchées ou couverture tuile avec charpente bois traditionnelle ou fermettes bois, isolant thermique pour l’ensemble  en fonction des plans.

2 – LOCAUX PRIVATIFS ET LEURS EQUIPEMENTS

  - SOLS ET PLINTHES

2.1.1.	Cuisines et W.C. : Carrelage de dimension jusqu’à 60*60 collé en pose droite sur chape béton, plinthes droites assorties, choix dans la gamme du constructeur.

2.1.2.	Salles de bains et toilettes : Carrelage 60*60 collé en pose droite sur chape béton, plinthes droites assorties, choix dans la gamme du constructeur.

    - Séjours, halls d’entrée, dégagements : Carrelage de dimension jusqu’à 60*60 collé en pose droite sur chape béton, plinthes droites assorties contre mur non faïencé, choix dans la gamme du constructeur.

    - Chambres

- Sol en revêtement stratifié en lame au choix du client, pose flottante compatible avec le chauffage au sol.

- Plinthes bois assorties.

- Choix dans la gamme agréée par le constructeur.

    - Sols des terrasses et balcons non étanchés et étanchés : finitions par dallettes carrelage grès cérame 60x60 sur plots selon plan architecte.

  - REVETEMENTS MURAUX

(Autres que peintures et papiers-peints) – Carreaux de faïence murale, couleurs, répartis dans les pièces humides :

- Cuisines : néant ;

- Salles de bains (hors WC indépendant) : carreaux 30x60 ou 20x40 ou format au choix du promoteur en pose droite sur les murs des quatre faces de la salle de bain, sur toute la hauteur à partir du sol. Choix dans la gamme du constructeur y compris tablier de baignoire.

  - PLAFONDS

Certains plafonds seront réalisés en faux plafond placoplâtre surbaissés selon exigences techniques.

    - Plafonds des pièces intérieures : finition enduit lissée et peinture blanche.

    - Plafonds des balcons et terrasses : néant

  - MENUISERIES EXTERIEURES

- Menuiseries extérieures gris anthracite suivant conformité du calcul thermique du bureau fluides et teinte selon choix de l’architecte en accord avec la mairie.

- Double vitrage isolant thermique suivant calculs thermiques du bureau fluides.

- Affaiblissement phonique calculé suivant normes du secteur concerné.

- Etanchéité de la menuiserie conforme aux exigences du label RT 2012.

  - FERMETURES ET OCCULTATIONS

Occultation des pièces (sauf salle d’eau) par volet roulant électrique en P.V.C. ou alu (manœuvre par commande radio).

  - MENUISERIES INTERIEURES

2.6.1.	Portes intérieures

- Blocs portes de distribution intérieure des logements composés d’une huisserie et d’une porte à âme tubulaire ou alvéolaire à parements mélaminés ou filmés (coloris au choix de l’acquéreur suivant palette du constructeur).

- Serrures bec de cane garniture double béquille ton inox ou argent brossé.

- Serrure bec de cane à condamnation pour bains, WC et toilettes ton inox ou argent brossé.

2.6.2.	Portes palières

- Blocs portes palières composés d’une huisserie métallique et d’un vantail à âme métallique, système anti-dégondage et paumelles renforcées.

- Serrure de sécurité 5 pênes de condamnation sur organigramme avec porte de cave et communs.

- Protection coupe-feu selon réglementation.

- Finition extérieure et intérieure par panneau bois ou stratifié ou peinture.

- Embrasure des portes en medium et quincaillerie selon projet de décoration des communs.

2.6.3.	Portes placards

- Portes coulissantes ou battantes suivant dimension et plans architecte (aménagements intérieurs non prévus).

  - SERRURERIE ET GARDE-CORPS

2.7.1.	Garde-corps sur balcons et terrasses

- Garde-corps en béton peint pour la partie basse définit par l’architecte et en accord avec la mairie, surmonté d’une main courante métallique ou garde-corps métalliques selon plans de façades du permis de construire.

  - PEINTURES – PAPIERS PEINTS

2.8.1.	Peintures extérieures

- Sur ouvrage bois extérieur : Lasure ou traitement à base d’huile d’imprégnation. Selon cas.

- Sur murs de façade revêtement plastique  épais

- Sur ouvrage métallique ou aluminium : traitement anticorrosion et peinture thermolaquée.

    - Peintures  sur menuiseries

Pour les portes de communication dans les logements : sans objet, finition usine selon le choix acquéreur dans la gamme du constructeur.

Sur murs et cloisons :

- Murs Pièces humides (WC) : préparation du support et deux couches d’enduit primaire finition à peindre.

- Murs Pièces sèches :

Dans pièces sèches y compris placards et cuisine : préparation du support et deux couches d’enduit primaire finition à peindre

- Sur Plafonds toutes pièces :

Dans toutes les pièces sèches et humides enduits primaire et deux couches de peintures acryliques blanches

- Sur canalisations et tuyauteries :

Peinture acrylique aspect brillant

  - EQUIPEMENT INTERIEUR

2.9.1.	Equipements ménagers

Cuisine : alimentations eau froide, eau chaude et eau usée en attente pour évier avec attente bouchonnée pour lave vaisselle et lave linge (ou dans salle de bains ou cellier suivant  emplacement).

2.9.2.	Equipements sanitaires et plomberie

Distribution eau froide et eau chaude en tubes multicouches ou P.E. à partir des colonnes montantes passant dans les gaines verticales, passage encastré dans les dalles.

Alimentation des divers appareils par tubes apparents sur colliers.

Production d’eau chaude sanitaire individuelle par chaudière gaz à condensation.

Evacuation des appareils : vidanges en PVC apparent, diamètre suivant calculs.

Baignoire acrylique blanche et mitigeur mono commande sur gorge équipé d’un flexible et d’une douchette.

Tablier baignoire : murette avec faïence idem murs et trappe d’accès au siphon.

Receveur de douche selon le cas : en grès émaillé ou résine de synthèse dimension suivant plan architecte avec mitigeur thermostatique mural, barre de douche, douchette et flexible.

Ensemble meuble de salle de bain de 70 cm de longueur ou suivant plan architecte couleur suivant palette constructeur comprenant :

- un socle ou pied support,

- une sous vasque 2 portes et une étagère ou 2 tiroirs,

- un plan de toilette avec vasque en céramique.

- une robinetterie mitigeuse de type mono commande mécanique de marque GROHE ou équivalent,

- un miroir avec spots ou applique halogène

Ensemble WC suspendu en porcelaine vitrifiée, avec réservoir attenant, encastré avec abattant double blanc, type  ALLIA ou équivalent.

Chasse d'eau silencieuse avec bouton à deux commandes : 3 et 6 litres. Habillage des réservoirs de WC suspendu en BA13.

2.9.3.	Equipements électriques

Prises et interrupteurs encastrés en matériel série ODACE de SCHNEIDER ou équivalent. Un tableau disjoncteur et protection des circuits terminaux (emplacement suivant le plan architecte).

Entrée

- 1 sonnette avec bouton situé à proximité de la porte d'entrée

- 1 interrupteur simple allumage ou va-et-vient avec point lumineux en plafond

- 1 PC 16 A + T

- 1 tableau disjoncteur et protection des circuits terminaux

- 1 interphone avec écran (monochrome noir et blanc)

Cuisine

- 1 double interrupteur SA  - 1 centre lumineux en plafond et un point en applique

- 1 PC 16 A + T pour réfrigérateur

- 4 PC 16 A + T ou 2 doubles à 1.10m du sol sur plan de travail

- 2 PC 16 A + T – 1 prise pour machine à laver si nécessaire et pour le lave vaisselle

- 1 PC 16 A + T pour four

- 1 PC 16 A + T pour hotte

- 1 boite de raccordement 32 A + T pour plaques

- 1 prise RJ 45

- 1 prise de courant 16 A + T en hauteur à proximité de l’interrupteur.

- alimentation électrique pour volet roulant si vitrage extérieur.

Séjour

- Nombre à définir suivant réglementation pour les PC 16 A soit 1 PC pour 4 m2 de surface (avec un minimum de 5 prises)

- 1 prise TV FM

- 1 prise RJ 45

- alimentation électrique pour volet roulant

- 1 prise de courant 16 A + T en hauteur à proximité de l’interrupteur

- 1 centre lumineux en plafond en va et vient

Chambre

- 1 centre lumineux sur simple allumage

- 3 PC 16 A + T

- 1 prise TV FM dans la chambre principale

- 1 prise de courant 16 A + T à l’entrée de la chambre principale (à hauteur d’interrupteur)

- 1 prise RJ 45

- alimentation électrique pour volet roulant

WC

- 1 interrupteur SA – 1 point lumineux en applique

- 1 prise de courant 16 A + T à l’entrée (à hauteur d’interrupteur)

Dégagements

- 1 commutateur va-et-vient ou commutateur avec télérupteur et un point lumineux

- 1 PC 16 A + T

Salle de bains

- 1 interrupteur avec 1 centre lumineux en plafond et en applique pour alimentation du bandeau lumineux

- 1 PC 16 A + T à proximité du meuble vasque

- 1 PC 16 A + T pour lave linge, si non équipé dans la cuisine

- 1 prise de courant 16 A + T à l’entrée (à hauteur d’interrupteur)

Terrasses ou balcon

- 1 Point lumineux commandé par un interrupteur SA avec voyant lumineux

- 1 PC 16A + T étanche.

2.9.4.	Chauffage – Cheminée – Ventilation

Base de calcul :

Selon les DTU et bilan thermique arrêtés suivant les types et épaisseurs des isolations définis en accord avec l’ingénieur thermicien et conforme aux normes en vigueur.

. Température extérieure minimale : - 11°C

. Température intérieure :

- Cuisine, séjour, dégagement et chambres : + 19°C

- Bains et douches : + 22°C

Chauffage :

Chauffage individuel au gaz propane par des chaudières murales à condensation avec préparateurs d’eau chaude intégrés.

Planchers chauffants hydrauliques noyés dans une chape béton.

Régulation individuelle par thermostat dans chaque pièce (hors pièces humides).

Commande et gestion centralisées des températures sur tableau électrique de la chaudière ou par programmateur.

Ventilation mécanique simple flux : de type HYGROREGLABLE B fabrication ALDES ou équivalent avec bouches d’extraction situées dans les pièces humides. Prise d’air frais à l’extérieur par l’intermédiaire de grilles hygro réglables situées dans les menuiseries ou coffres de volet roulant des pièces sèches.

2.9.5.	Equipement intérieur des placards et pièces de rangement : néant

2.9.6. 	Equipement des télécommunications

- Radio – télévision : 1 prise TV et FM dans séjour et dans la chambre principale.

- Téléphone : 1 prise téléphone de type RJ 45 dans salle de séjour et dans chaque  chambre.

- Commande d’ouverture de la porte d’entrée principale du hall au RDC par combiné portier électronique situé dans l’entrée de chaque appartement avec bouton d’ouverture automatique de la porte et combiné vidéophone monochrome noir  et blanc.

2.9.7.	Autres équipements : sans objet

3 – ANNEXES PRIVATIVES

3.1. CAVES ET CELLIERS

3.1.1.	 Celliers extérieurs aux logements : néant.

3.1.2.	Caves

- Local brut de construction avec cloisons en agglomérés de ciment ou murs en béton banché suivant étude BA, sans enduit.

- Porte isoplane alvéolaire avec serrure pêne dormant en combinaison avec serrure porte palière du logement.

3.1.3.	Equipement électrique : un point lumineux raccordé sur l’armoire électrique des communs.

3.2.	PARKINGS COUVERTS

3.2.1. Murs en béton banché brut de décoffrage ou aggloméré et cloisons séparatives en aggloméré de ciment sans enduit.

3.2.2.	Plafonds : sous toiture béton.

    - Sols : dallage béton surfacé ou dalle béton armé surfacée ; finition lissée ou revêtement  enrobé pour les garages extérieures

3.2.4.	Porte d’accès véhicule aux garages : portes basculantes en acier nervuré à ouverture  manuelle  pour accès aux véhicules.

3.2.5.	Equipements électriques des garages individuels : un point lumineux et une prise de courant raccordés sur l’appartement.

4 – PARTIES COMMUNES INTERIEURES DE L’IMMEUBLE

4.1.	PORCHES – HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE

4.1.1.	 Hall d’entrée

- Sols : Carrelage sur chape avec interposition d’isolant thermique et phonique et tapis de sol incorporé au droit de l’entrée.

- Murs : Revêtement mural minéral ou textile mural suivant projet de décoration de l’architecte.

- Plafonds : Plafond phonique dans la circulation du rez, et Plafond du hall d’entrée  suivant projet de l’architecte.

- Ensemble des portes d’entrée en profilé d’aluminium ou métallique.

4.1.2.	Boîte à lettres : positionnée à l’entrée de l’immeuble selon exigences de la mairie et de la poste, modèles conformes aux normes en vigueur.

4.1.3.	Panneau d’affichage : néant.

4.1.4.	Equipement électrique : appareils décoratifs encastrés ou apparents avec détecteur de présence selon les zones.

4.2.	CIRCULATION DANS LES ETAGES ET ESCALIERS D’ACCES

4.2.1.	Sols :

- Revêtement de sol PVC ou moquette au choix de l’architecte dans les dégagements communs des étages et revêtement de sol carrelage dans les dégagements communs au Rez-de chaussée.

- PVC ou moquette sur marche et contremarche des escaliers du rez au dernier niveau avec intégration des exigences conforme à la règlementation handicapés.

4.2.2.	Murs : revêtement mural minéral de type grésé ou textile en toile de verre peinte dans les dégagements communs et gouttelette sur mur des escaliers.

. Ces choix ne sont pas définitifs et dépendront de l’étude décorative de l’architecte.

4.2.3.	Plafonds : préparation des supports et peinture deux couches Glycéro ou enduit projeté type gouttelette ou faux plafond peint pour exigence thermique et phonique selon étude.

4.2.4.	Portes : peinture glycérophtalique sur portes des circulations communes ou vernis suivant type de porte.

4.2.5.	Equipements électriques : appliques murales ou plafonniers décoratifs suivant les cas ; commande par détecteur de présence.

4.2.6.	Chauffage : néant.

4.3.	CIRCULATION DANS LES SOUS-SOL : béton brut

4.4.	 CAGES D’ESCALIERS D’ACCES AU SOUS-SOL : béton brut

4.5.	LOCAUX COMMUNS

- Local à vélos et/ou poussettes situé au sous-sol selon plan, livré brut

- Eclairage par détecteurs de présence raccordé sur le tableau des communs.

- Locaux VMC et technique : sol, mur et plafond béton brut.

5 – EQUIPEMENTS GENERAUX DES IMMEUBLES

5.1.	TELECOMMUNICATIONS

5.2.1.	Téléphone

- Distribution conforme aux normes TELECOM depuis le réseau public.

- Cheminement en colonnes verticales dans gaines techniques palières et liaisons par fourreaux câblés entre la gaine et prises RJ 45 d’appartement.

5.2.2.	Antenne T.V.

- Liaison au réseau satellite.

- Antenne collective permettant la réception des chaines nationales et programmes T.N.T.

- Câble coaxial dans gaines techniques verticales et liaisons aux prises d’appartements.

5.2.	VENTILATION MECANIQUE DANS LES LOCAUX : Néant.

5.3.	ALIMENTATION EAU FROIDE

5.3.1.	Comptages généraux : Compteur général si nécessaire prévu et compteur individuel pour chaque logement à la charge des acquéreurs, locaux communs prévus à installer selon les directives du concessionnaire, branchement sur le réseau public

5.3.2.	Traitement de l’eau : néant

5.3.3.	Colonnes montantes logements collectifs : situées dans les gaines

techniques des paliers.

5.3.4.	Branchements particuliers :

A partir des colonnes montantes (logements collectifs) : branchement individuel par manchette en attente afin de permettre la pose d’un compteur individuel.

Distribution d’alimentation dans les appartements en tubes multicouches ou P.E. dans des fourreaux incorporés en dalle.

5.4.	RELEVAGE DES EAUX

- Relevage si nécessaire, à définir suivant étude pour raccordement au réseau public.

6 – PARTIES COMMUNES EXTERIEURES

AUX IMMEUBLES ET LEURS EQUIPEMENTS

6.1.	EQUIPEMENTS AUTRES

6.1.1.	Extérieurs :

- Parking extérieur et circulation : traités en enrobés dense

- Bordures béton pour délimitation espaces verts – circulation et matérialisation parking par bande de peinture.

6.1.2.	Aire d’agrément :

- Engazonnement des espaces verts communs et plantations selon exigences du permis de construire. Choix et dispositions des essences suivants préconisations du paysagiste et soumis à l’agrément de la mairie.

6.1.3.	Eclairage extérieur selon la norme P.M.R. des cheminements piétons, voiries et parkings :

- Commandé par cellules crépusculaires et horloge de programmation.

6.1.4.	Clôture de la copropriété :

sans objet

7 – MODIFICATIONS

7.1.	MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

Il est stipulé que dans le cas où la mise en œuvre de certains matériaux ou éléments d’équipements s’avèrerait impossible, difficile, de nature à entrainer des désordres, des retards sur les plannings de chantier ou ne représenterait pas les mêmes avantages que d’autres procédés, nous pourrons remplacer ces matériaux ou équipements par d’autres de qualité au moins équivalente.

7.2.	PASSAGE DE RESEAUX

Le tracé définitif des divers réseaux n’étant pas figé à ce stade du projet, l’acquéreur s’engage à accepter toutes les servitudes et autres sujétions qui grèvent ou pourront grever leurs lots privatifs (appartement, terrasse, parking privatif et cave). En particulier, ils devront supporter les passages de tous les réseaux, tuyauterie, traînasse de ventilation et la présence de bondes de sol, cunettes, grilles de ventilation, vidanges de colonnes sèches, pouvant grever leurs lots, sans indemnité et laisser libre accès pour procéder à l’entretien.

7.3.	TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS (TMA)

Toute demande de modifications devra faire l’objet d’une seule demande par écrit. L’équipe de maîtrise d’œuvre analysera la demande afin de déterminer sa faisabilité, en fonction du stade d’avancement du chantier, de sa complexité technique et du respect des diverses règlementations en vigueur. Le cas échéant, un devis de travaux supplémentaires sera établi et éventuellement un rallongement du délai de livraison sera communiqué à l’acquéreur. Après acceptation et paiement d’un acompte de 50 % sur commande, les modifications demandées seront mise en œuvre. Aucune entreprise étrangère au chantier, ni même les acquéreurs, ne pourront effectuer des travaux dans les appartements avant la prise de possession des lieux. Dans tous les cas, une convention de travaux modificatifs acquéreurs (TMA) sera établie pour toute demande des acquéreurs.

8 – DIVERS

8.1.	NOTA N°1

Le promoteur se réserve le droit de modifier certaines prestations de ce descriptif, dans le but de se conformer à la réglementation en vigueur lors de la construction et dans le but d’apporter une équivalence ou une amélioration.

8.2.	NOTA N°2

L’acquéreur bénéficiera de la garantie biennale, et de la garantie décennale,  garanties souscrites dans le cadre de l’assurance DO / CNR par le promoteur.

8.3.	NOTA N°3

Pour les communes où le régime de l’eau l’impose, le comptage individuel sera facturé en sus par la commune. Les comptages d’eau et d’électricité des parties communes sont à la charge de la copropriété.

# Comments

En attente validation bureau d’études Fluides

En attente validation bureau d’études Fluides